Názov prevádzky, adresa prevádzky, IČO, telefonický kontakt, email

PREVÁDZKOVÝ      PORIADOK

Prevádzkovateľ:      meno priezvisko, adresa

Vypracovaný  dňa   __________

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa

Kúpaliská, bazén – prevádzkový poriadok

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa umelého kúpaliska

názov a adresa prevádzky, v ktorej budú služby poskytované:

obchodné meno, názov firmy:

adresa prevádzkovateľa:

IČO:

telefonický kontakt:

email:

počet pracovníkov pracujúcich v prevádzke:   z toho na jednej zmene:

b) druh a spôsob poskytovania služieb

Počet a druh bazénov:.................

Prevádzka celoročná alebo sezónna:................

Poskytované služby: plavecké kurzy, vodný aerobic a pod.

c/údaj o kapacite umelého kúpaliska

Kapacita krytého/nekrytého umelého kúpaliska je .... osôb (zimná/letná sezóna).

d/ údaj o trvaní prevádzky

otváracie hodiny prevádzky:...........................

e) základné údaje o vode na kúpanie

Zdroj vody na napúšťanie jednotlivých bazénov: ..........................

Údaje o zložení a úprave vody:.............................................

Voda na kúpanie musí spĺňať požiadavky platnej legislatívy Ministerstva zdravotníctva SR.

Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný v bezprostrednej blízkosti vody na kúpanie sprístupniť obyvateľstvu aktuálne informácie o kvalite vody na kúpanie.

Spôsob informovania obyvateľstva o kvalite vody na kúpanie:.......................

Aktuálna informácia o teplote vody v jednotlivých bazénoch  a o teplote vzduchu sa uvádza každý deň na viditeľnom mieste.

Maximálna teplota vody v plaveckom bazéne je 28°C, v neplaveckom bazéne 30 °C a v oddychovom bazéne 40 °C. Ak je teplota vody v bazéne vyššia ako 36°C, údaj o teplote vody sa dopĺňa upozornením, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením. V detskom bazéne sa teplota vody ustanovuje v závislosti od veku detí

a)	od 3 do 6 mesiacov  30 °C až 36 °C,

b)	od 6 do 36 mesiacov 28 °C až 32 °C

f) spôsob a frekvencia prevádzkovej kontroly kvality vody na kúpanie

Sledovanie kvality vody na kúpanie je vykonávané podľa platnej legislatívy. Vyšetrovanie kvality vody na kúpanie vykonáva .............. (názov akreditovaného laboratória).

Ukazovatele kvality vody na kúpanie, ich medzné hodnoty a rozsah a početnosť kontroly kvality vody na kúpanie sú uvedené v prílohe  platnej vyhlášky MZ SR.

Výsledky kontroly kvality vody na kúpalisku predkladá prevádzkovateľ v elektronickej alebo v písomnej forme príslušnému orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, najneskôr do siedmych pracovných dní po ukončení laboratórnych analýz.

Ukazovatele zisťované denne v bazénoch umelých kúpalísk:

Ukazovateľ:			Medzná hodnota:	Frekvencia vyšetrenia:

Priehľadnosť   		 	dno  			- jedenkrát za deň

Reakcia vody  			6,5 – 7,8 		- jedenkrát za deň

Teplota vody			podľa typu bazénu 	- trikrát za deň

Voľný chlór    			najviac  0,6 mg/l		- trikrát denne v bazénoch

Viazaný chlór  			0,3 mg/l		             - trikrát denne v bazénoch

O prevádzke umelého kúpaliska sa vedie evidencia, ktorá musí obsahovať:

a)	výsledky  kontroly kvality vody

b)	záznamy o úprave vody v bazénoch

c)	záznamy o výmene vody v bazénoch

d)	záznamy o údržbe a čistení priestorov a bazénov

e)	záznamy o opravách a poruchách

f)	údaje o dennej návštevnosti

Za sledovanie ukazovateľov a evidenciu je zodpovedný ......

Prekročenie medznej hodnoty ukazovateľa kvality vody na kúpanie musí byť oznámené regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

g) spôsob výmeny  a dezinfekcie vody v bazénoch

Popis technológie úpravy vody, vypúšťanie bazénov, čistenie dna a stien bazénov a dezinfekcia:

V bazénoch s recirkuláciou vody musí byť prečistenie celého objemu vody bazénu na recirkulačnom zariadení zabezpečené najmenej jedenkrát pred začiatkom prevádzky. Počas prevádzky bazénu je zabezpečená nepretržitá recirkulácia vody a jej dezinfekcia. Intenzita recirkulácie vody a množstvo riediacej vody sa určuje podľa počtu návštevníkov za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe. Najmenej jedenkrát za šesť mesiacov musí byť zabezpečené vypustenie celého objemu vody.

V bazéne bez recirkulácie vody musí byť zabezpečená dezinfekcia vody a výmena vody v množstve 10 % kapacity objemu bazéna za jeden deň tak, aby boli dodržané medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody uvedené v prílohe. Najmenej jedenkrát za dva týždne musí byť zabezpečené vypustenie celého objemu vody.

Vypustenie vody z detského bazéna pre deti do 3 rokov musí byť zabezpečené každý deň po skončení prevádzky.

Voda v brodisku pri vstupe do bazéna sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú 1 hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení.

h) spôsob údržby a čistenia priestorov umelého kúpaliska, bazénov, ich príslušenstva a mobilných pomôcok používaných vo vode

Prevádzkovateľ umelého kúpaliska zabezpečuje pravidelné čistenie stien a dna bazénov s následnou dezinfekciou (uviesť názvy používaných dezinfekčných prostriedkov).

Okolie bazéna sa čistí denne a podľa potreby.

Brodiská sa čistia a dezinfikujú pravidelne............

Voda v brodisku pri vstupe do bazéna sa v čase prevádzky vymieňa najmenej každú 1 hodinu a pri každom mimoriadnom znečistení.

Pomôcky používané vo vode sa musia denne dôkladne očistiť podľa potreby vydezinfikovať a uložiť na vyhradenom suchom mieste.

Pranie pieskových filtrov a čistenie lapača hrubých nečistôt sa vykonáva denne. Výmena piesku v pieskových filtroch sa vykonáva ..............

i) zásady prevádzky a údržby zariadení umelého kúpaliska

Na umelom kúpalisku prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné upratovanie všetkých miestností priestorov a zariadení. Záchody a ich sedadlá, umývadlá, podlahy šatní a spŕch sa musia umývať dezinfekčným roztokom podľa potreby, počas prevádzky zariadenia najmenej 1 x za deň. Upratovanie celého areálu a vetranie uzavretých miestností a priestorov sa vykonáva denne.

Hĺbka bazénu sa musí v jeho jednotlivých častiach zreteľne vyznačiť podľa účelu jeho využívania.

Vstup do nekrytých bazénov je možný len cez brodiská.

Všetky priestory a zariadenia kúpaliska sa musia udržiavať vo funkčnom a prevádzky schopnom stave. Uviesť, kto je zodpovedný za jednotlivé činnosti  v prevádzke a údržbe.

j) spôsob zneškodňovania odpadových vôd a nakladania s odpadmi

Na zber odpadov sa musia používať odpadové nádoby so zabezpečným dnom proti pretekaniu s kapacitou 50 l na 50 návštevníkov, vhodne rozmiestnené po celom areáli umelého kúpaliska. Odvoz odpadu je zabezpečený najmenej 1 x za deň.

Odpadová voda je vypúšťaná do verejnej kanalizácie, prípadne do vlastnej kanalizácie a následne do ČOV.

k) zásady správania sa návštevníkov umelého kúpaliska

Uviesť zásady, ktoré platia pre návštevníkov vášho zariadenia.

l) spôsob prevádzkovania detského bazéna a bazénov pre dojčatá a batoľatá

Uviesť, či sa detský bazén v zariadení nachádza.

V prípade, že sa takýto bazén v zariadení nachádza, je potrebné spracovať tento bod podľa § 8 citovanej vyhlášky.

m) spôsob zabezpečovania a poskytovania prvej pomoci

V zariadení je miestnosť na poskytovanie prvej pomoci a na jej prevádzku. Na viditeľných miestach sú vyvesené pokyny na poskytovanie prvej pomoci. Miestnosť na poskytovanie prvej pomoci je vybavená umývadlom s prívodom pitnej a teplej vody, základnými zariadeniami a prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a musí byť ľahko prístupná aj pri manipulácii s nosidlami.

n) spôsob zabezpečenia dozoru plavčíkom

Zabezpečený je ...................   počet plavčíkov na poskytovanie prvej pomoci.