###### Vyhodnotenie  kúpacej sezóny 2018, na prírodných a umelých kúpaliskách v regióne Orava.

RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne odobral v rámci štátneho zdravotného dozoru /ŠZD/ počas kúpacej sezóny 2018 vzorky vôd na prírodných a umelých kúpalískách, a u umelých bazénov bolo kontrolované dodržiavanie ich prevádzkových poriadkov, pričom v tejto oblasti neboli zistené závažnejšie nedostatky.  Počas kúpacej sezóny 2018 nevznikli na prírodných a umelých kúpaliskách výnimočné situácie, spôsobujúce možné ohrozenie zdravia ich návštevníkov, alebo ktoré by boli dôvodom na uzatvorenie umelého kúpaliska.

Prírodné kúpaliská:

V regióne v pôsobnosti RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne sa rozprestiera vodné dielo Orava, ktoré nie je vyhlásenou kúpacou oblasťou. Prírodné kúpaliská, s  neorganizovanou rekreáciou na pobrežných vodných plochách Oravskej priehrady, sa nachádzajú v okresoch Námestovo a Tvrdošín. Na jej brehoch sú každoročne v skorých letných a jesenných mesiacoch poskytované ubytovacie a stravovacie služby /so zariadeniami osobnej hygieny a bufetmi/, ktoré sú vybudované pri ATC Slanica  a  ATC JAMI v okrese Námestovo a pri ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín. Prevádzkovatelia ATC ani v tomto roku nepožiadali o prevádzkovanie kúpacích plôch a pláží. Vzorky vôd na kúpanie, v rámci ŠZD, boli pred začiatkom kúpacej sezóny /odber  31.05.2018/ odobraté pracovníkmi RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne /podľa plánu odberov vôd na kúpanie pre rok 2018/. Ich vyšetrenie vykonali akreditované laboratóriá Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline. Odbery boli na 5-tich stálych  odberových miestach /ATC Slanica, Námestovo – Nábrežie a ATC JAMI v okrese Námestovo,  pri  ATC Stará Hora a ATC Prístav v okrese Tvrdošín/. Odobraté vzorky vody  vyhovovali  vo  vyšetrených ukazovateľoch /v zmysle Prílohy č.1/ vyhláške MZ  SR č.  309/2012  Z. z.,  z 1. októbra

2012  o požiadavkách   na   vodu určenú na kúpanie.  Počas kúpacej sezóny 2018   boli v rámci ŠZD odobraté  vzorky  vody  dňa 06.08.2018  na  3 odberových miestach na Oravskej priehrade - pri ATC Slanica, ATC Stará Hora a Námestovo – Nábrežie. Aj tieto vzorky vody vyhovovali v sledovaných ukazovateľoch vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z..  Prítomnosť vodného kvetu na vodnej ploche nebola pracovníčkami RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne zaznamenaná. Vodné dielo Orava bolo vybudované za účelom výroby elektrickej energie a vyrovnávania hladín riek Biela Orava a Čierna Orava, pre zamedzenie povodní. Vodná plocha je v letnom období využívaná najmä na vodné športy, rybolov a vyhliadkové plavby loďou. Kúpanie na vodnej ploche pri jej brehoch je iba pri ustálenom počasí v teplých letných dňoch. V okrese Dolný Kubín je situované v lokalite Kraľovany – Rieka veľké jazero, ktoré vzniklo po ťažbe štrku. Vzhľadom k vysokému počtu kúpajúcich sa, bola dňa 06.08.2018 aj z tohto odberného miesta odobraná vzorka vody na kúpanie v rámci ŠZD, ktorá v sledovaných ukazovateľoch vyhovovala vyhláške MZ  SR č.  309/2012 Z. z.. Celkom bolo odobratých 9 vzoriek vody na kúpanie z prírodných vodných plôch.

Umelé kúpaliská prevádzkované  sezónne:

Na brehu Oravskej priehrady v okrese Námestovo sú vybudované 3 bazény pri hoteli Studnička, 2 bazény pri penzióne Slanický dvor  a v okrese Tvrdošín  2 bazény pri hoteli Altis a 2 bazény pri penzióne Kotva. Bazény sú netermálne, zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu. Prevádzkovatelia bazénov pri hoteli Studnička a Altis nepožiadali o ich prevádzkovanie počas kúpacej sezóny 2018. Počas výkonu ŠZD bazény neboli v prevádzke. Prevádzkované  boli  2 b azény

pri penzióne Slanický dvor a 2 bazény pri penzióne Kotva /pri ATC Prístav/. V  prevádzke bol  aj  vonkajší  biobazén v hotelovom rezorte Oravský háj v Brezovici. V Dolnom Kubíne, v zariadení Aquarelax Dolný Kubín, bol sezónne prevádzkovaný relaxačný vonkajší bazén bez recirkulácie vody /s jej dennou výmenou/, avšak v prevádzke, vzhľadom k neustáleným povetrnostným podmienkam, bol iba sporadicky. V rámci ŠZD bola dňa 23.07.2018 odobratá vzorka vody na kúpanie, vysledky z jej vyšetrenia boli v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovatelia sezónnych kúpalísk zabezpečili počas kúpacej sezóny odbery a vyšetrenie vzoriek vody z bazénov a predkladali protokoly z vyšetrenia na RÚVZ Dolný Kubín. Vysledky vyšetrení boli v súlade s platnou legislatívou.

Umelé kúpaliská prevádkované celoročne:

V okrese Tvrdošín, v mestskej časti Oravice, sú celoročne prevádzkované dve samostatné kúpaliská s termálnou vodou, ktorá je riedená vodou z verejného vodovodu:

- Termálne kúpalisko Oravice I /prevádzkovateľom je Termalšport TS, s.r.o., Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín/. Kúpalisko má dva kľudové bazény, ktoré sú denne napúšťané a vypúšťané. Vzorky vôd na kúpanie sú prevádzkovateľom odoberané v pravidelných intervaloch, výsledky vyšetrenia sú predkladané na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Počas kúpacej sezóny 2018 boli prevádzkovateľom predložené analýzy vzoriek vody na kúpanie /laboratórne zabezpečené  Štátnou vetrinárnou a potravinovou správou Dolný Kubín – ďalej len „ŠVaPS“/, niektoré  boli nevyhovujúce /odobraté v  bazénoch - 1 pre nadlimitnú hodnotu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 37°C, 4 vzorky pre nadlimitnú hodnotu voľného chlóru spôsobené poruchou chlórovacieho zariadenia/. V prípade zistenia nedostatkov prevádzkovateľ kúpaliska okamžite urobil nápravu /bazény mechanicky vyčistil, vydezinfikoval, technicky zabezpečil opravu zariadenia na dezinfekciu vody/. Opakovane odobraté vzorky vôd na kúpanie už vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z., z 1. októbra 2012, o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. V rámci ŠZD boli dňa 23.07.2018 pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobraté 2 vzorky vody na kúpanie /po 1 z  každého termálného bazéna/, ktoré nevyhovovali kvalitou v zmysle vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z., pre nadlimitnú hodnotu kultivovateľných mikroorganizmov pri teplote 37°C, za čo bola prevádzkovateľovi uložená úplná náhrada nákladov vo výške 222,54 €.

-  Na termálnom kúpalisku MEANDER Oravice II /prevádzkovateľom je THERMAL PARK ORAVA, s.r.o., M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín/, boli počas kúpacej sezóny 2018 v prevádzke:

relaxačný bazén B1 s upravovanou geotermálnou vodou (koagulant odstraňuje  farbu – voda je číra) vnútorný  s  prechodom  do vonkajšieho  prostredia,  relaxačný  bazén B2 s  neupravovanou  geotermálnou  vodou vnútorný s prechodom do vonkajšieho prostredia,  dve vírivé vane Whirpool – B3 malá, B4 veľká  a  vonkajšie bazény: plavecký bazén, vlnový bazén, detský bazén a tobogán.  Počas  kúpacej  sezóny  2018 boli prevádzkovateľom  mesačne predkladané   analýzy  vzoriek  vody  na  kúpanie  z bazénov /laboratórne zabezpečené LL, s.r.o., Liptovské laboratóriá v Liptovskom Mikuláši/. Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali limitom uvedeným vo vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z. /Príloha č. 3/. V rámci ŠZD, dňa 23.07.2018, boli pracovníkmi RÚVZ v Dolnom Kubíne odobraté 3 vzorky vody na kúpanie z plaveckého bazéna s vodnými atrakciami, detského bazéna s atrakciami  (v obidvoch vyšetrená aj prítomnosť na Legionella species) a z vonkajšej časti rekreačného bazéna B1-B s upravovanou geotermálnou vodou. Vzorky vôd vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z.. Kvalita vody vo všetkých bazénoch dlhodobo zodpovedá požiadavkám platnej legislatívy.

V okresnom meste Tvrdošín prebieha výstavba mestskej plavárne s celoročnou prevádzkou, s ponukou služieb wellness.

V okrese Dolný Kubín, v meste Dolný Kubín, je v trvalej prevádzke aquapark Aquarelax Dolný Kubín s plaveckým bazénom, vodným svetom: s relaxačným bazénom a detským bazénom s vodnými atrakciami, 2 vírivými vaňami, 2 tobogánmi s dojazdovými bazénami. Saunový svet so saunami, vírivou vaňou a ochladzovacím bazénom, bol uvedený do prevádzky v januári 2018.  Počas

kúpacej sezóny 2018 boli pravidelne predkladané rozbory vzoriek vody z bazénov - detský, plavecký, relaxačný, vírivých vaní /vyšetrené laboratóriami ŠVaPÚ Dolný Kubín/.  Vzorky vody na kúpanie vo všetkých ukazovateľoch boli v súlade s požiadavkami vyhlášky MZ SR č. 308/2012 Z. z.. V rámci ŠZD  boli  dňa 23.07.2018 odobraté 2 vzorky vody na kúpanie: relaxačný bazén, detský bazén (vyšetrená prítomnosť na Legionella species v bazénoch s vodnými  atrakciami).  Vzorky vôd   vo  vyšetrovaných  ukazovateľoch vyhovovali vyhláške MZ SR č. 308/2012 Z. z.. Celkom bolo odobratých 8 vzoriek vody na kúpanie z bazénov umelých kúpalísk.

Technický stav bazénov bol vo všetkých kúpaliskách vyhovujúci.  Odbery a vyšetrenie vzoriek vôd  na kúpanie z bazénov prevádzkovatelia zabezpečovali akreditovanými laboratóriami priebežne,  v   zmysle zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - vyhlášky MZ SR č.  308/2012 Z. z.. Protokoly z vyšetrenia vzoriek predkladali pravidelne na RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne. Vyšetrenie vzoriek vôd na kúpanie, odobraných v rámci ŠZD, vykonávajú pre náš úrad akreditované laboratória RÚVZ so sídlom v Žiline. Úplné výsledky rozborov vzoriek vôd na kúpanie sú uvedené v registri vzoriek Informačného systému o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie na www stránke ÚVZ SR Bratislava.

# V Dolnom Kubíne, 15.10.2018

# Vypracoval: Ing. Mária Kráľová

Oddelenie Hygiena životného prostredia